## Slide 1
7조
임건웅 2011136097
김희수 2014136038
안성호 2014136075
황운재 2014136139

## Slide 2
Page Number 01

목표

기능

구성

재료
목차

## Slide 3
Page Number 02
목표
잠자리 램프


## Slide 4
이전 기능
밝기 조절
> 가변 저항, 3W 파워 LED
가변 저항을 통해 LED 밝기 조절
불빛 변경 : 점등, 색깔 변경, 소등
>터치센서, RGB LED
한 번 누를 시 ON
그 다음 한 번 누를 시 RED
그 다음 한 번 누를 시 GREEN
그 다음 한 번 누를 시 BLUE
그 다음 한 번 누를 시 OFF
Page Number 03


타이머
>터치센서 2개, 4x7 세그먼트 LED
터치센서 1개, 4x7 세그먼트 LED 왼쪽 2칸 : 분 결정
터치센서 1개, 4x7 세그먼트 LED 오른쪽 2칸 : 초 결정


## Slide 5
이후 기능

핸드폰을 사용할 경우 블루투스
> 블루투스 모듈
블루투스를 통해 전원 ON/OFF, 밝기 조절 및 타이머 설정
밝기 조절은 LED 개수로 설정

핸드폰을 사용 안 할 경우 터치센서
> 터치센서
한번 누르면 ON
한번 더 누르면 밝기 UP
한번 더 누르면 OFF
Page Number 04

현재시간, 타이머
>리얼 타임 클락 시계 모듈, LCD 백라이트 내장형
LCD에서 현재시간, 타이머 출력


## Slide 6
블루투스
블루투스 4.0 BLE HM-10 모듈
Page Number 05

## Slide 7
리얼 타임 클락(RTC)
RTC 리얼 타임 클락 시계 모듈 DIY형
블루 캐릭터 LCD 16x2
Page Number 06

## Slide 8
이전 기능

전원 공급
> 리튬 폴리머 충전기, 리튬 폴리머 베터리
그러나 전압 부족 우려
Page Number 07

## Slide 9
이후 기능

전원 공급
> 1.5V 4칸 베터리 홀더, 건전지
6V 공급

안전 장치
>기울기 센서
90도 이상 기울어지면 전원 OFF
Page Number 08

## Slide 10
기울기 센서
기울기 센서 SW-520D 모듈
Page Number 09

## Slide 11
구성도 외부
Page Number 10
LCD
현재시간, 타이머 출력

램프

각종 장비

터치센서


## Slide 13
구성도 내부
아두이노

Page Number 11
브레드보드

LED

기울기 센서

블루투스


## Slide 14
재료
LCD 16x2 백 라이트 내장형
6,000원
리얼 타임 클락 시계 모듈
9,800원
기울기 센서
1,300원
37,900원
터치센서
1,200원
블루투스
13,000원
RGB LED 10개
3,300원
Page Number 12
1.5V 4칸 베터리 홀더
3,300원

## Slide 15
Page Number 13
Q & A